## Slide 1: 5.3 Tools for Problem Analysis

## Slide 2: Outline
Cause-and-effect chart
Root cause analysis
Scatter chart (tidak dibahas)
Histogram (tidak dibahas)
Relations Diagram
Matrix Diagram (tidak dibahas)

## Slide 3: 1.Cause and effect chart
Alat klasik dan paling banyak digunakan dalam manajemen mutu
Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab untuk efek
Efek dapat dianalisis dengan :
  Masalah yang berpengalaman
  Masa Depan yang diharapkan organisasi
Bagan dapat digunakan untuk
  Mencari penyebab masalah
  Merencanakan bagaimana untuk mencapai sebuah organisasi di mana masalah tidak lagi terjadi
Types:
  Fishbone chart
  Process chart
Notes: Cause and effect chart adalah salah satu alat klasik dan paling banyak digunakan dalam manajemen kualitas, dan bukan tanpa alasan. Banyak yang memandang alat tersebut sebagai sesuatu yang kuno dan kokoh dalam arti yang agak membosankan, tetapi ini benar-benar alat yang berguna dengan banyak kekuatan. Tujuan utamanya adalah, seperti yang tersirat dari namanya, untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab suatu efek. Efek yang dianalisis dapat berupa masalah yang dialami atau a
keadaan yang diharapkan di masa depan di mana penyebabnya tidak lagi terjadi.

## Slide 4: Fishbone Chart
Cara tradisional yang dilakukan untuk mengetahui efek sebab dan akibat
Main product is a chart that resembles a fishbone
Two ways of creating the chart:
  Dispersion analysis: effect being analyzed is drawn on the right side of the chart and groups of possible causes are identified
  Cause enumeration: where all possible causes are simply brainstormed and listed in the order they are generated
Notes: Bagan tulang ikan adalah cara tradisional untuk membuat bagan semacam itu, di mana produk utamanya adalah bagan yang bentuknya menyerupai tulang ikan. Prinsip-prinsip untuk bagan ini ditunjukkan pada Gambar 9.4. Ada dua cara untuk membuat bagan:
1. Analisis dispersi, di mana efek yang dianalisis digambar di sisi kanan grafik, di ujung panah besar. Kelompok utama dari kemungkinan penyebab digambarkan sebagai cabang panah. Untuk setiap cabang, semua kemungkinan penyebab diidentifikasi.
2. Penyebab enumerasi, di mana semua kemungkinan penyebab hanya dilakukan brainstorming dan dicantumkan dalam urutan pembuatannya. Jika ini telah dilakukan, penyebabnya dikelompokkan dan digambar dalam bagan tulang ikan.

## Slide 5: Fishbone chart Dgn analysis penyebaran
Grafik memberikan hasil yang lebih baik bila dibuat dalam kelompok  langkah pertama, mengumpulkan sekelompok pengetahuan yang sesuai yang diperlukan tentang daerah yang akan dianalisis
Menjelaskan efek penyebab yang dicari misalnya kinerja rendah
Menggambar efek pada akhir panah
Notes: Langkah-langkah utama untuk membuat diagram tulang ikan menggunakan analisis dispersi, yang merupakan pendekatan yang lebih umum, adalah sebagai berikut:
Kumpulkan sekelompok individu yang sesuai yang memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang area yang akan dianalisis.
2. Jelaskan dengan jelas akibat yang dicari penyebabnya. Efek ini seringkali merupakan tingkat kinerja yang rendah untuk salah satu proses bisnis organisasi.
3. Dengan menggunakan papan putih atau media besar lainnya, gambar efek di ujung panah besar. Intinya adalah menyisihkan cukup ruang untuk penyebab yang dihasilkan, bukan simetri atau efek gambar yang bagus.

## Slide 6
Mengidentifikasi kategori utama dari kemungkinan penyebab  tempat di cabang yang berasal dari panah besar
For physical processes
main categories:
Man
Machines and equipment
Materials
Methods
Measures/Tindakan
For service processes
main categories:
Man
Machines and equipment/
peralatan
Frame conditions
Work environment
(Lingkungan Kerja)
Notes: 4. Identifikasi kategori utama dari kemungkinan penyebab efek dan tempatkan ini di cabang yang berasal dari panah besar. Untuk proses fisik, beberapa kategori utama yang umum adalah:
Orang-orangMesin dan peralatanBahanMetodePengukuranLingkungan — budaya, struktur organisasi, lingkungan fisik,dan seterusnya
Demikian pula, untuk proses layanan, kategori tradisionalnya adalah:Orang-orangProsesKondisi kerangka kerjaLingkungan kerja

## Slide 7
5. Brainstorm semua kemungkinan penyebab dan tempat di area yang sesuai grafik
  Singkat dan ringkas deskripsinya
  Lanjutkan melalui grafik satu kategori utama pada saat  tetapi meliputi permukaan saran
  Penyebab milik lebih dari satu kategori yang ditempatkan di seluruh posisi yang relevan
6. Menganalisis penyebab identifikasi untuk menentukan yang paling penting
Notes: 5. Pikirkan semua kemungkinan penyebab dan tempatkan ini di area yang sesuai pada bagan. Tekankan deskripsi singkat dan ringkas. Lanjutkan melalui bagan satu kategori utama pada satu waktu, tetapi juga sertakan saran yang termasuk dalam kategori selain yang sedang ditangani. Penyebab yang termasuk dalam lebih dari satu kategori ditempatkan di semua posisi yang relevan. Seringkali diperlukan untuk menggambar ulang grafik setelah versi pertama selesai.
6. Analisis penyebab yang teridentifikasi untuk menentukan penyebab yang harus ditangani lebih lanjut. Ingatlah bahwa tujuannya adalah untuk menyembuhkan masalahnya, bukan gejalanya. Varian diagram proses dari diagram tulang ikan lebih langsung ditujukan pada peningkatan proses bisnis. Langkah-langkah utama dalam proses yang akan diperbaiki digambar. Untuk setiap langkah proses yang diyakini menciptakan masalah atau berkontribusi pada tingkat kinerja keseluruhan yang rendah, bagan tulang ikan dibuat yang menangani semuapenyebab potensial mengapa langkah ini berkinerja kurang dari yang diharapkan. Untuk masing-masing bagan tulang ikan ini, prosesnya sama seperti yang diuraikan sebelumnya untuk membuat bagan semacam itu. Setelah diagram individu untuk setiap langkah masalah dalam proses dirancang, analisis kolektif dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab yang tampaknya paling penting. Untuk ini, solusi dicari yang dapat mengurangi efek negatif pada tingkat kinerja proses secara keseluruhan. Bagan yang dihasilkan mungkin terlihat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.5.

## Slide 8: Contoh kasus
Produsen pompa sering mengalami kerusakan dalam rangkaian pompa yang dikirim ke pelanggan.
Pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa sebagian besar cacat berasal dari dimensi dua poros yang tidak akurat yang digunakan dalam pompa.
Sebuah grup yang terdiri dari desainer, manajer manufaktur, manajer departemen poros, dan beberapa operator telah dibentuk.
Tujuannya adalah untuk menemukan dan menghilangkan penyebab masalah.

## Slide 9: Example
Identifying the causes of dimension errors
Dimension errors
man
Motivasi rendah
Pelatihan rendah
Methods
Unsuitable/Cocok process route
Unsuitable hardening/Keras
Environment
Pendingin salah
Temperatur rendah
Equipment
Perawatan rendah
Jarang diasah/diupgrade
Notes: Desain bagan tulang ikan pada Gambar 9.6 memberikan beberapa petunjuk tentang di mana masalah dapat ditemukan. Dari bagan tulang ikan, terbukti bahwa lingkungan fisik tempat pembuatan poros agak tidak sesuai untuk proses tersebut, karena suhu yang rendah di bengkel bersama dengan pendingin yang salah mengakibatkan sebagian besar kesalahan dimensi.

## Slide 10: 2.Root cause analysis
Also known as “why-why chart” and “five whys”
Tujuannya adalah untuk menemukan akar penyebab sebenarnya dari masalah
Dapat digunakan sehubungan dengan grafik sebab-akibat  untuk memastikan jika setiap penyebab diidentifikasi benar adalah penyebab akar masalah
Notes: Five Whys Analysis juga dikenal sebagai why-why chart dan Root cause analysis. Seperti yang tersirat dari nama-nama ini, tujuannya adalah untuk menemukan akar penyebab sebenarnya dari suatu masalah (Andersen dan Pettersen, 1996). Teknik ini dapat digunakan dengan sangat baik dalam kaitannya dengan grafik sebab-akibat untuk menganalisis setiap penyebab yang teridentifikasi tsb benar-benar akar penyebab masalah dan bukan hanya gejala dari penyebab
Ini sebenarnya dapat dibandingkan dengan mengupas bawang, di mana setiap lapisan dihilangkan untuk membuka lapisan lain, sampai bagian tengah bawang tercapai. Prosedur untuk melakukan analisis lima mengapa adalah sebagai berikut:

## Slide 11: Root cause analysis procedure
Tentukan titik awal, baik masalah atau penyebab tingkat tinggi yang harus dianalisa lebih lanjut
Gunakan curah pendapat untuk menemukan penyebab di tingkat bawah titik awal
Untuk setiap penyebab diidentifikasi, mengajukan pertanyaan, "mengapa penyebab ini masalah asli?"
Untuk setiap jawaban baru atas pertanyaan, mengajukan pertanyaan lagi dan lagi sampai ada hasil jawaban baru. Ini mungkin akan menjadi salah satu akar penyebab masalah  biasanya membutuhkan lima putaran pertanyaan "mengapa"
jika pertanyaannya adalah memutar sedikit untuk bertanya "bagaimana" bukan bertanya "mengapa" teknik ini dapat digunakan untuk menemukan akar berarti untuk mencapai efek yang diinginkan
Notes: Prosedur untuk melakukan analisis lima mengapa adalah sebagai berikut:1
. Tentukan titik awal, apakah masalah atau penyebab tingkat tinggi yang harus dianalisis lebih lanjut.
2. Gunakan curah pendapat untuk menemukan penyebab di tingkat di bawah titik awal.
3. Untuk setiap penyebab yang teridentifikasi, ajukan pertanyaan, mengapa ini menjadi penyebab dari masalah aslinya?
4. Untuk setiap jawaban baru atas pertanyaan, ajukan pertanyaan itu lagi dan lagi sampai tidak ada jawaban baru yang dihasilkan. Ini mungkin akan menjadi salah satu akar penyebab masalahnya. Sebagai aturan praktis, ini sering kali membutuhkan lima putaran pertanyaan mengapa.
Jika pertanyaannya sedikit diubah menjadi "bagaimana" daripada "mengapa", teknik ini dapat digunakan untuk menemukan sarana dasar untuk mencapai keadaan atau efek yang diinginkan.

## Slide 12: Example
Menemukan cara untuk mengurangi jumlah work-in-progres dalam perusahaan manufaktur
Low level of work-in-progress
How?
Maintain no stock of finished goods/Menjaga ada stok barang jadi
How?
Short manufacturing time/Waktu Produksi Singkat
How?
Run small batch sizes/Jalankan ukuran batch kecil
How?
Frequent and swift deliveries from the suppliers/Pengiriman sering dan cepat dari pemasok
How?
Extremely good relationships to the suppliers/Hubungan yang sangat baik dengan pemasok
Notes: Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang terlihat secara grafis untuk melacak berbagai tingkat penyebab adalah mencantumkannya di bawah satu sama lain, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.7.
Dalam contoh ini, perusahaan manufaktur berusaha mengurangi jumlah pekerjaan yang sedang berjalan. Hasil dari analisis tersebut adalah bahwa kunci untuk mengurangi pekerjaan yang sedang berlangsung adalah mengembangkan hubungan yang baik dengan pemasok. Jika analisis ini tidak dilakukan, perusahaan mungkin akan percaya bahwa jawabannya hanyalah menghapus persediaan barang jadi, yang dapat menimbulkan konsekuensi serius. Alternatifnya, diagram dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh jaringan penyebab pada tingkat yang berbeda, seperti yang diperlihatkan dalam contoh berikut.

## Slide 13: Contoh Kasus
Sebuah jaringan persewaan video telah mengalami tingkat ketidakpuasan pelanggan yang terus meningkat saat mengukur data kepuasan pelanggan. Kuesioner sederhana mengungkapkan empat penyebab terpenting:
Waktu checkout yang lama
Pilihan judul yang buruk
Personil yang tidak sopan dan tidak ramah
Lokasi dan tata letak toko tidak menguntungkan

## Slide 14
Notes: Melalui analisis lima mengapa, bagan pada Gambar 9.8 dibuat. Sebagian besar masalahdengan demikian dapat dikaitkan dengan upah rendah dan keahlian manajemen yang rendah.
Waktu checkout yang lama
Pilihan judul yang buruk
Personil yang tidak sopan dan tidak ramah
Lokasi dan tata letak toko tidak menguntungkan
pelatihan karyawan yang buruk: pergantian karyawan yang tinggi: upah rendah

## Slide 15: 3.Relations Diagram
Alat untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat logis dalam masalah yang kompleks dan membingungkan
Mirip dengan grafik sebab-akibat  lebih cocok untuk masalah yang kompleks
Jenis diagram hubungan :
  Qualitative Relations Diagram
  Quantitative Relations Diagram
Notes: Diagram relasi adalah alat untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang logis dalam masalah atau situasi yang kompleks dan membingungkan. Untuk masalah atau situasi di mana terdapat jaringan hubungan semacam itu, diagram hubungan sangat berguna, karena memiliki kemampuan untuk memvisualisasikannya. Ada dua jenis diagram relasi:
Diagram hubungan kualitatif
2. Diagram hubungan kuantitatif

## Slide 16: Generating a Qualitative Relations Diagram
Mengisolasi semua faktor yang diyakini berkaitan dengan masalah  tanpa membentuk pendapat tentang hubungan antara faktor-faktor
Mengidentifikasi hubungan kausal antara faktor  penggunaan panah
Mengklasifikasikan faktor yang tergantung pada peran dalam sebab-akibat
Mengidentifikasi penyebab utama
Berkonsentrasi pada peningkatan sekitar masalah penyebab utama
Notes: Dalam diagram kualitatif, masalah dan penyebab di beberapa tingkatan dapat dimasukkan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.18. Diagram sebenarnya sangat mirip dengan diagram sebab-akibat tradisional, tetapi lebih cocok untuk kompleksmasalah.Untuk membuat diagram hubungan kualitatif, ikuti langkah-langkah berikut:1. Pisahkan semua faktor yang diyakini terkait dengan masalah. Tanpa membentuk opini tentang hubungan antara faktor-faktor tersebut, masing-masing faktor tersebut diekspresikan secara bebas atas dasar individu. Kotak yang berisi faktor-faktor dapat digambar dengan sangat baik.2. Identifikasi hubungan sebab akibat antara faktor-faktor dan gambarkan ini dengan bantuan panah pada diagram.3. Klasifikasikan faktor-faktor tergantung pada peran yang mereka mainkan dalam situasi sebab-akibat.4. Pusatkan upaya perbaikan di sekitar penyebab utamamasalah.

## Slide 17: Example of Qualitative Relations Diagram
Sebuah perusahaan menghabiskan banyak waktu dan uang dalam memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja.
Namun, sistem ini tidak banyak digunakan, dilihat dengan sedikit rasa hormat di antara karyawan dan kadang-kadang langsung disabotase.
Perusahaan menghabiskan beberapa waktu dalam membangun diagram hubungan dan menemukan dua penyebab utama.
Notes: Contooh : Setelah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk memperkenalkan sistem pengukuran kinerja, sebuah perusahaan mengetahui bahwa sistem tersebut tidak digunakan secara luas dan dipandang dengan sedikit rasa hormat di antara karyawan, bahkan terkadang disabotase secara langsung. Perusahaan menghabiskan cukup banyak waktu untuk membangun diagram relasi pada Gambar 9.19, dan menemukan dua penyebab masalah.

## Slide 18: Qualitative Relations Diagram
Keakuratan
Pengukuran
Tidak Adanya
pengukuran motivasi
System Pengukuran
Tidak bekerja
Miskinnya Pengetahuan
Pengumpulan Data
Pengukuran
Tidak Serius
Beberapa pengukuran
Konflik
Kurangnya Latihan
Pengukuran
Definisi
Pengukuran Buruk

## Slide 19: Quantitative Relations Diagram
Pendekatan numerik sederhana digunakan untuk menentukan peran faktor yang berbeda
Pendekatan untuk membangun diagram
  Tempatkan faktor seluruh diagram  sebaiknya dalam bentuk melingkar kasar
  Untuk setiap faktor, menilai mana faktor berdampak dan dipengaruhi oleh faktor ini  gunakan panah untuk menunjukkan arah dampak
  Jumlah panah menunjuk kedalam dan menjauh dari setiap faktor yang dihitung dan dinyatakan didalam diagram
Notes: Diagram hubungan kuantitatif terkadang lebih mudah untuk menentukan peran berbagai faktor. Pada Gambar 9.20, diagram umum ditampilkan, dikonstruksi menurut pendekatan berikut :
Tempatkan faktor-faktor yang akan dimasukkan dalam analisis di seluruh diagram, sebaiknya dalam bentuk lingkaran kasar.
2. Untuk setiap faktor, kaji faktor lain mana yang berdampak atau terkena, dan tunjukkan dampak ini dengan panah. Arah panah menunjukkan arah tumbukan — yaitu, panah yang menunjuk ke faktor B dari faktor A berarti faktor A berdampak pada faktor B.3. Setelah semua hubungan dinilai, jumlah panah dihitung dan dilambangkan dalam diagram.

## Slide 20: Roles in quantitative relations diagram
Indikator kinerja atau penyebab (variabel throttle)
  Faktor yang mempengaruhi atau memungkinkan tingkat kinerja/penyebab faktor lain
  Memiliki banyak arah panah yang menjauh darinya dari pada ke arahnya
Indikator hasil atau efek
  Faktor yang menunjukkan konsekuensi akibat kinerja
  Memiliki banyak arah panah kearahnya daripada arah panah yang menjauh
Notes: Bergantung pada jumlah panah yang menunjuk ke setiap arah untuk suatu faktor, faktor tersebut dapat didefinisikan untuk memainkan salah satu dari dua peran:
Penggerak atau penyebab kinerja — yaitu, faktor yang memengaruhi atau memungkinkan tingkat kinerja faktor lain. Istilah lainnya adalah variabel throttle. Indikator kinerja memiliki lebih banyak anak panah yang mengarah menjauh daripada ke sana.
Indikator atau efek hasil — yaitu, faktor yang menunjukkan konsekuensi sebagai hasil dari performa driver. Indikator hasil memiliki lebih banyak panah yang mengarah ke sana daripada menjauh darinya.Ketika mencoba menemukan penyebab utama dari suatu masalah atau efek, yang pada akhirnya ingin mengidentifikasi faktor yang akan meningkatkan kinerja jika diperbaiki, penggerak kinerja harus membentuk titik awal. Mereka mendorong proses dan dengan demikian menciptakan tingkat kinerjanya.

## Slide 21: Example
Using quantitative relation diagram in the preceding example, the result is as follow
Pengukuran tidak
akurat
Tidak Adanya
pengukuran motivasi
System Pengukuran
Tidak bekerja
Miskinnya Pengetahuan
Pengumpulan Data
pengukuran
Tidak Serius
Beberapa pengukuran
Konflik
Kurangnya Latihan
Pengukuran
Definisi
Pengukurannya Buruk
1 in 2 out
7 in 0 out
3 in 1 out
1 in 2 out
0 in 3 out
3 in 2 out
1 in 1 out
0 in 5 out
Notes: Contoh : Jika diagram hubungan kuantitatif digunakan dalam contoh sebelumnyaAlih-alih kualitatif, hasilnya akan seperti yang digambarkan pada Gambar 9.21. Diagram ini memberikan informasi yang sama: sistem pengukuran tidak berfungsi (7 masuk, 0 keluar), sedangkan pendorong kinerja utama adalah pengukuran yang kurang jelas (0 masuk, 5 keluar) dan kurangnya pelatihan pengukuran (0 masuk, 3 keluar).

## Slide 22: Tugas Mandiri 5
Berdasarkan Penelitian ‘Analisis Proses Bisnis Pada Percetakan Bhinneka Riyant’
Analisislah tools yang digunakan pada problem analysis pada Percetakan Bhinneka Riyant.

## Slide 23
TERIMAKASIH
WASSALAMUALAIKUM WR WB
Notes:   Cause and effect : Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab untuk efek : fishbone
  Root cause analysis : tujuannya adalah untuk menemukan akar penyebab sebenarnya dari suatu masalah
  Relation diagram : Alat untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat logis dalam masalah yang kompleks dan membingungkan